Analýza datového modelu EURADIN

Pavel Vaniš

19. 3. 2013

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Obsah datového modelu	3

2	Základní struktura adresy	4

2.1	Rozšířené objekty oproti INSPIRE	7

2.1.1	AddressLocation	7

2.1.2	AddressComponentRole	8

2.1.3	Thoroughfare	9

2.2	Doplněné atributy oproti INSPIRE	10

2.2.1	Address	10

2.2.2	AddressComponent	12

2.2.3	AdminUnitName	12

2.2.4	ThoroughfareName	12

2.2.5	TargetObject	13

2.2.6	ThoroughfareType	14

3	Závěr	16

Použité zdroje	17

# Úvod

V rámci vývoje Datového modelu EURADIN byla jako základ použita datová specifikace INSPIRE pro adresy [1] a výsledky WP2 [2] a zprávy z WP3 [3] od jednotlivých týmů EURADIN s ohledem na stav dat jednotlivých partnerů. Vytváření konceptuálního modelu bylo vedeno hlavně jako analýza nedostatků mezi požadavky na data v projektu EURADIN a požadavky Směrnice INSPIRE [4].

Nejprve byla provedena analýza dat partnerů proti INSPIRE s cíli:

- určit příslušné prvky v datovém modelu INSPIRE, které lze jednoduše přiřadit prvkům v datech EURADIN

- navrhnout nové prvky nebo atributy, které by model INSPIRE rozšířily, pokud by byly základní v tematickém kontextu

- vyhledat problémy, které mohou během harmonizace nastat.

Na základě této analýzy byl navržen datový model, který byl dále ještě doplněn.

## Obsah datového modelu

V popisu datového modelu EURADIN je první část věnována pracovnímu postupu při vyvíjení datového modelu na základě oficiálního referenčního katalogu pro EURADIN, kterým je katalog INSPIRE. Dokument je zaměřen na strukturovanou dokumentaci modelu, specifikaci datového formátu, předdefinované hodnoty (číselníky a kódovníky) dat.

# Základní struktura adresy

Adresa v rámci návrhu modelu EURADIN se stejně jako v INSPIRE skládá z několika objektů, které jsou vzájemně provázány povinnými nebo nepovinnými vazbami (obr. 1). Některé externí vazby byly navíc přidány (viz obr. 2).

Dodání dat se předpokládá stejně jako pro INSPIRE ve formátu GML 3.2.1.

Obrázek 1: Základní komponenty tématu adresy podle návrhu EURADIN

Obrázek 2: Vazby návrhu modelu EURADIN na ostatní témata

## Rozšířené objekty oproti INSPIRE

K INSPIRE UML aplikačnímu schématu byly přidány třídy:

- Address Location jako identifikátor geografického umístění pro adresu

- Address Component Role - třída asociace mezi adresami a jejich komponentami, jejichž použití je odpovídající, pokud vlastnosti role adresní komponenty je potřeba zaregistrovat ve spojení s konkrétní instancí objektu adresy (např. rohová adresa vyžaduje registrovat některé adresní komponenty s primární rolí s ohledem na instanci adresy, ostatní mají sekundární roli)

- Thoroughfare, což je dopravní spojnice nebo cesta (jedná se o objekt Road a Waterway z tématu Dopravní sítě).

### AddressLocation

Tato třída objektu je určena pro umístění geometrických vlastností objektu adresy, aby doplnila strukturované složení geografického jména a identifikátorů pro adresní řetězec uložený v třídě adresy.

AddressLocation má následující atributy:

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| alternativeGeographicPosition | Alternativní poloha adresní instance, která tvoří adresní objekt vyjádřená souřadnicemi v daném souřadnicovém systému. | GM_Surface | 0..1 |
| geographicPosition | Poloha charakteristického bodu na nejnižší úrovni adresní komponenty, která vytváří adresní objekt vyjádřená souřadnicemi v daném souřadnicovém systému. | GM_Point | 1 |
| geometryOrigin | Popis typu objektu a metody, které byly použity pro původní vytvoření geografické polohy adresy. | GeometryOrigin | 1 |
| identifier | Externí identifikátor objektu publikovaný zodpovědnou organizací, který může být použit externí aplikací pro odkazování na adresu nebo její komponentu. | Identifier | 1 |
| UUID | Externí identifikátor objektu nezávislý na žádném omezení nebo pravidlu vydavatele, jednoduše vytvořen algoritmem pro individualizaci jakékoliv instance třídy nesporným způsobem. | CharacterString | 1 |
| accessType | Vlastnost užitá v souvislosti s původem geometrie/polohy za účelem určení prostorové polohy adresy nebo způsobu přístupu k budově/adrese. Typ přístupu by měl být informací popisující jak je přístup k adrese odvozen, zda se jedná o přístup osoby nebo vozidla. Nabývá hodnot: 1 (Vehicular access), 2 (Pedestrian access). | AccessType | 1 |
| beginLifespanVersion | Datum a čas, kdy tato verze prostorového objektu byla přidána nebo změněna v prostorové databázi. | DateTime | 1 voidable |
| endLifespanVersion | Datum a čas, kdy tato verze prostorového objektu byla odstraněna nebo zneplatněna v prostorové databázi. | DateTime | 0..1 voidable |
| Status | Platná pozice (stav platnosti) adresy v rámci životního cyklu adresní instance. | status | 0..1 voidable |
| validFrom | Datum a čas, kdy adresní objekt vznikl/vznikne v reálném světě. | DateTime | 1 voidable |
| validTo | Datum a čas, kdy adresní objekt ukončil/ukončí existenci v reálném světě. | DateTime | 0..1 voidable |
| lastChange | Datum, kdy změny v reálném světě vedly ke změnám atributů adresy nebo její komponenty. | DateTime | 0..1 voidable |
| location | Asociativní role | AddressLocation | 1..* |
| string | Asociativní role | address | 1..* |

### AddressComponentRole

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| componentRole | Hodnota vlastnosti role náležející adresní komponentě s ohledem na specifickou instanci adresy. Nabývá hodnot: 1 (Primary), 2 (Secondary), 3 (Alternative) | Role | 0..1 |

### Thoroughfare

Thoroughfare je dopravní tepna nebo cesta vytvářející trasu mezi dvěma místy, což tvoří průchod nebo cestu od jednoho místa do druhého jako silnice nebo vodní cesta. Thoroughfare je samostatným objektem modelu EURADIN a nejedná se o objekt vedený v tématu Dopravní sítě.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| alternativeIdentifier | Externí tematický identifikátor objektu adresní komponenty. | CharacterString | 0..1 |
| inspireId | Externí identifikátor katastrální parcely, jak je vyžadován Směrnicí INSPIRE a definován obecným datovým modelem INSPIRE (Generic Conceptual Model). Musí být v kontextu INSPIRE jedinečný. | Identifier | 1 |
| lastChange | Datum, kdy změny v reálném světě vedly ke změnám atributů adresy nebo její komponenty. | DateTime | 0..1 voidable |
| Status | Platná pozice (stav platnosti) adresy v rámci životního cyklu adresní instance. | status | 0..1 voidable |
| validFrom | Datum a čas, kdy adresní objekt vznikl/vznikne v reálném světě. | DateTime | 1 voidable |
| validTo | Datum a čas, kdy adresní objekt ukončil/ukončí existenci v reálném světě. | DateTime | 0..1 voidable |
| beginLifespanVersion | Datum a čas, kdy tato verze prostorového objektu byla přidána nebo změněna v prostorové databázi. | DateTime | 1 voidable |
| endLifespanVersion | Datum a čas, kdy tato verze prostorového objektu byla odstraněna nebo zneplatněna v prostorové databázi. | DateTime | 0..1 voidable |
| UUID | Externí identifikátor objektu nezávislý na žádném omezení nebo pravidlu vydavatele, jednoduše vytvořen algoritmem pro individualizaci jakékoliv instance třídy nesporným způsobem. | CharacterString | 1 |
| Thoroughfare | Asociativní role | Thoroughfare | 1 voidable |

## Doplněné atributy oproti INSPIRE

Pro dále uvedené objekty ze specifikace INSPIRE pro adresy byly navrženy změny v atributech:

- Address

- AddressComponent

- AdminUnitName

- ThoroughfareName.

Kromě toho byly vytvořeny následující datové typy:

- TargetObject

- ThoroughfareType

Mimo prvků zahrnutých přímo v tématu adresy včetně rozšíření, datový model EURADIN počítá i s odkazováním na katastrální parcely, budovy a administrativní jednotky z ostatních témat. Pro budovy byly navrženy atributy, avšak v době řešení projektu EURADIN nebyly ještě vytvořeny návrhy specifikací Annex II a III, tudíž se navržené atributy mohou značně odlišovat od oficiální INSPIRE verze.

### Address

Adresou se rozumí identifikátor pevné polohy majetku (např. parcely, budovy, části budovy, přístupové cesty nebo jiné konstrukce) prostředky strukturovaného složení geografických jmen a identifikátorů.

V případě rohové adresy by řetězec adresy (address String) měl skládat obě jména Thoroughfare names a příslušné lokátory. Oba tyto atributy navíc musí být rozlišeny, zda jsou primární nebo sekundární.

Instance ThoroughfareName nemůže existovat bez alespoň jednoho rodiče, který musí být buď thoroughfareName, adressArea, postalDescriptor nebo adminUnitName

V následující tabulce jsou shrnuty doplněné atributy oproti specifikaci INSPIRE.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| alternativeIdentifier | Externí tematický identifikátor objektu adresní komponenty. Jedná se o praktické doplnění pro mezinárodní rozměr – doplnění kódu státu, regionu, adresní oblasti nebo jmen ulic. | CharacterString | 0..1 |
| ClassificationLevel1 | Klasifikace nejvyšší úrovně pro adresy, kde se očekává, že hlavní adresní kategorie budou vyjmenovány v každé zemi. Předpokládá se, že tato klasifikace bude závislá na multikulturních a multilingválních aspektech. Nabývá hodnot: 1 (Postal address), 2 (Cadastral address), 3 (Geographic address) | AddressClassification1 | 0..1 |
| ClassificationLevel2 | Klasifikace druhé úrovně pro adresy, kde by měla být dokumentována povaha adresy. Navíc by měl být pokryt požadavek na jiné chování adresy v adresní instanci (např. rohové adresy). Předpokládá se, že tato klasifikace bude závislá na multikulturních a multilingválních aspektech. Nabývá hodnot: 1 (Front address), 2 (Rear address), 3 (Side addres), 4 (Corner address) | AddressClassification2 | 0..1 |
| addressableObjectType | Klasifikační strom schopný poskytnout pro jednoduchou a komplexní množinu kódu záznamu typ adresovatelného objektu. Klasifikační strom je založen na třech úrovních, mezi nimiž existuje hierarchická vazba. | TargetObject | 0..* |
| UUID | Externí identifikátor objektu nezávislý na žádném omezení nebo pravidlu vydavatele, jednoduše vytvořen algoritmem pro individualizaci jakékoliv instance třídy nesporným způsobem. | CharacterString | 1 |
| location | Asociativní role | AddressLocation | 1..* |
| string | Asociativní role | Address | 1..* |
| address | Asociativní role | Address | 0..* |
| cadastralParcel | Asociativní role | CharacterString | 0..1 |
| address | Asociativní role | Address | 0..* |
| building | Asociativní role | Building | 0..* |

### AddressComponent

Pojetí AddressComponent v modelu EURADIN odpovídá pojetí INSPIRE.

V následující tabulce jsou shrnuty doplněné atributy oproti specifikaci INSPIRE.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| UUID | Externí identifikátor objektu nezávislý na žádném omezení nebo pravidlu vydavatele, jednoduše vytvořen algoritmem pro individualizaci jakékoliv instance třídy nesporným způsobem. | CharacterString | 1 |
| component | Asociativní role | AddressComponent | 2..* |

### AdminUnitName

AdminUnitName je potomkem AddressComponent a jeho pojetí se neliší proti specifikaci INSPIRE. Je jen blíže specifikováno, že úroveň 1 odpovídá členskému státu, která je povinná; ostatní nejsou.

V následující tabulce jsou shrnuty doplněné atributy oproti specifikaci INSPIRE.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| AdministrativeUnit | Asociativní role reprezentující, že administrativní jednotka (z aplikačního schématu Administrative Units) je zdrojem obsahu instance „administrative unit name“. Např. „okres“ je zdrojem adresní komponenty administrative unit name „okres“. | AdministrativeUnit | 1 voidable |

### ThoroughfareName

ThoroughfareName je potomkem AddressComponent a jeho pojetí se neliší proti specifikaci INSPIRE.

V následující tabulce jsou shrnuty doplněné atributy oproti specifikaci INSPIRE.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| fullName | Geografické (oficiální národní) jméno ulice a případně často užívaného alternativního jména, alternativního zápisu jméno nebo historického jména nebo zápisu, který se stále používá. Datový typ umožňuje jména v různých jazycích včetně exonym. | GeographicalName | 1 |
| Type | Jméno typu prostranství nebo třída silnice zahrnutá v plném thoroughfare name. Vlastnost a její užití se očekává v závislosti na multikulturní a multilingválních aspektech. Např. ulice, náměstí, silnice apod. | ThoroughfareType | 0..1 |
| prefixName | Obsah předpony prostranství pro vložení jména v plném jménu prostranství. Předpokládá se, že tato vlastnost bude závislá na multikulturních a multilingválních aspektech. Např.: de, la, di, de. | characterString | 0..1 |
| nameClassification | Vlastnost poskytující informaci o povaze Thoroughfare name. Předpokládá se, že tato klasifikace bude závislá na multikulturních a multilingválních aspektech. Nabývá hodnot: 1 (Official street name), 2 (Unofficial street name), 3 (Numbered street), 4 (Street description) | NameClassification | 0..1 |
| thoroughfare | Asociativní role | Thoroughfare | 1 voidable |

### TargetObject

TargetObject je datový typ definovaný v rámci projektu EURADIN. Jedná se o klasifikační strom schopný poskytnout pro jednoduchou a komplexní množinu kódu záznamu typ adresovatelného objektu. Klasifikační strom je založen na třech úrovních (primární, sekundární a terciární, mezi nimiž existuje hierarchická vazba.

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré atributy tohoto datového typu.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| primaryLevelTarget | Prvotní úroveň pro klasifikační strom adresovatelných objektů. Může nabývat hodnot: 1 (Residential), 2 (Commercial), 3 (Land), 4 (Military), 5 (Culture), 6, (Mixed use) | PrimaryLevelTarget | 1 |
| secondaryLevelTarget | Druhotná úroveň pro klasifikační strom adresovatelných objektů. Může nabývat hodnot: 1 (Dwelling), 2 (Institution), 3 (Retail), 4 (Leisure), 5 (Office), 6 (Agricultural), 7 (Development site), 8 (Forestry), 9 (Park), 10 (Army), 11 (Air force), 12 (Navy), 13 (Archaeological site), 14 (Monument)15 (Place of worship) | SecondaryLevelTarget | 0..1 |
| tertiaryLevelTarget | Třetiřadá úroveň pro klasifikační strom adresovatelných objektů. Může nabývat hodnot: 1 (Flat), 2 (House), 3 (Caravan), 4 (House boat), 5 (Care home), 6 (Shop), 7 (Financial services), 8 (Theatre / Stadium), 9 (Zoo), 10 (Crops), 11 (Public gardens), 12 (National Parks and Heathland) | TertiaryLevelTarget | 0..1 |
| Child | Asociativní role | TargetObject | 0..* |

### ThoroughfareType

ThoroughfareType je datový typ definovaný v rámci projektu EURADIN. Jedná se o jméno typu prostranství nebo třída silnice zahrnutá v plném thoroughfare name.

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré atributy tohoto datového typu.

| Atribut | Definice | Typ hodnoty | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Language | Referenční jazyk pro termín | CharacterString | 1 |
| thoroughfareType | Hodnota pro jméno typu prostransví nebo kategorii silnice vloženou v plném jménu prostranství. Vlastnost a její užití se očekává v závislosti na multikulturní a multilingválních aspektech. Např. ulice, náměstní, silnice | CharacterString | 1 |

# Závěr

Projekt EURADIN navrhl rozšíření INSPIRE schémat pro adresy fyzických objektů. Za největší změnu lze považovat rozšířený způsob vedení geometrie/geometrií adresy a doplnění objektů veřejných prostranství (Thoroughfare) do datového modelu INSPIRE a možnost vedení několika typů adres (např. rohové adresy, adresy popisem). V rámci navržené specifikace byla také podstatně rozšířena možnost rozčlenění typů využití adresních objektů.

# Použité zdroje

- D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses – Guidelines. Dostupné online. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.1.pdf.

- EURADIN - EURopean Addresses Infrastructure - Final WP 2 report. Dostupné online na dokumentech k projektu na I:\Vanis\EURADIN\Wp2-Initial_User_Requirements\D2%201_WP2FinalReport.pdf

- EURADIN - EURopean Addresses Infrastructure - Intermediate Deliverable WP 3 Address Data Model Report. Dostupné online na dokumentech k projektu na: I:\Vanis\EURADIN\Sbornik\EURADIN_Results_year1\WP3_Data\EURADIN WP3 Address Data Assessment Report.pdf.

- Směrnice INSPIRE. Dostupné online z: http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/SmerniceCZ.pdf.

- INSPIRE Generic Conceptual Model. Dostupné online z: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc2.pdf.