Verifikace tříd přístupových bodů

Tomáš Cajthaml

9. 4. 2013

Obsah

1	Úvod	3

2	Příprava a stažení dat	4

3	Postup převodu dat do GIS aplikace	6

4	Klasifikace adresních míst a přístupových bodů	7

4.1	Analýza dat a zhodnocení výsledků	9

4.2	Ukázky vybraných dat	11

5	Shrnutí výsledků	14

6	Použité zdroje	15

Příloha č. 1 - vfr2ADPM.xsl	16

Příloha č. 1 - vfr2ADPM_HZS.xsl	19

Příloha č. 1 - vfr2ADPM_IZS.xsl	22

# Úvod

V tomto dokumentu je popsán způsob verifikace přístupových bodů za účelem zjištění jejich polohového umístění vůči geografické poloze adresních bodů, přičemž jsou brány v potaz zejména výsledky předchozích zpracovaných dokumentů. Jedná se zejména o výsledky popsané v dokumentech [3], [4], [5], [6] a [7]. Těchto výstupů a zkušeností bylo využito při výběru vzorků dat, za účelem jejich podrobnějšího popisu a klasifikace.

Pro převod do prostředí GIS aplikace bylo opět využito jednoduchého programu/aplikace, která převede podle stanovených pravidel data z výměnného formátu RÚIAN (VFR) do zpracovatelného formátu. Tato data adresních míst a přístupových bodů pro HZS a IZS byla analyzována a klasifikována, viz další kapitoly tohoto dokumentu. Při této činnosti bylo využito WMS služeb ČÚZK pro téma katastrální mapy a ortofotomapy, a dalších, volně dostupných služeb.

# Příprava a stažení dat

Zdroje dat adresních míst včetně přístupových bodů jsou získány opět z VDP [1]. Pro adresní místa je na [1] k dispozici ke stažení šablona XSL pro převod do formátu CSV [8]. Této šablony bylo využito a byla dále upravena pro potřeby zpracování úkolu, popisovaného v tomto dokumentu, tj. verifikace tříd přístupových bodů, resp. toho, jakým způsobem jsou umísťovány. XSL šablona byla upravena tak, aby dokázala vygenerovat CSV soubor jednotlivě pro adresní místa, přístupové body HZS a přístupové body IZS. V této šabloně byl doplněn také postup tak, aby dokázala generovat záporné souřadnice v S-JTSK, což významně ulehčilo načtení vygenerovaných dat v použité GIS aplikace – Quantum GIS.

Obrázek 1   Úpravy provedené v XSL šabloně dostupné z [2] jsou zvýrazněny

Do XSL šablony tak byla doplněna část „replace“ pro nahrazování částí textových řetězců, která není v XSLT 1.0 jazyce dostupná (až od verze 2.0). Část obrázku nalevo charakterizuje úpravy pro změnu znamének u souřadnic a také změny navržené pro variantu přístupových bodů IZS (generování obsahu informací z elementu ami:Zachranka).

Pro reprezentační výběr vzorku byly vzaty v potaz výsledky zejména uvedené v [7] a [6]. Výběr vzorků dat byl proveden po obcích, dále je s krátkým popisem uveden v následující tabulce.

| Obec | Přístupové body - počet | Popis |
| --- | --- | --- |
| Hradec králové | 243 | Nejvíce přístupových bodů bylo zaznamenáno v Hradci Králové, z této lokality byly zapracovány do tohoto dokumentu příklady, nebyla zpracována klasifikace vzhledem k rozsahu. Vzhledem k tomu, že podobný charakter městské zástavby má Praha i Cheb. |
| Cheb | 164 | Při zpracování dat v oblasti Chebu (nejde jen o samotné město, ale i nejbližší okolí), lze najít většinou kategorií, které byly v předchozí čísti vymezeny ke klasifikaci. |
| Praha | 137 | Vzorek dat obsahuje zejména klasickou zástavbu rodinných domků, u kterých je zajištěn přístup především z ulice, tj. z čelní strany stavebního objektu. Od ostatních vzorků dat se liší tím, že jsou ve větší míře uvedeny bytové domy, u nichž je přístup zajištěn z různých stran těchto objektů. Dále jsou podle metodiky INSPIRE zastoupeny také průmyslové zóny a nákupní střediska/centra. Při identifikaci některých objektů bylo nutné použít streeview z Google maps, především z důvodu jeho aktuálnosti a možnosti prozkoumat detailně analyzované stavební objekty. |
| Třebechovice pod Orebem | 43 | Obec Třebechovice pod Orebem zastupuje klasickou zástavbu rodinných domů. Řidší zástavba je potom charakteristická tím, že u některých adresních míst, resp. přístupových bodů nejsou uvedeny názvy ulic |
| Zdiby | 35 | Obec Zdiby je obdobnou charakteristická podobnou zástavbou jako předchozí vzorek dat s tím rozdílem, že variabilita je ještě více omezena. Podobný stav se dá předpokládat i u srovnatelných a menších obcí. |

# Postup převodu dat do GIS aplikace

Pro převod dat byla použita jednoduchá aplikace pro práce s šablonou XSL upravené pro potřeby tohoto úkolu. Pracuje s jedním zdrojem dat VFR (jeden XML soubor). Dále je nutné vybrat jednu XSL šablonu pro adresní místa, pokud se ve stejném adresáři nacházejí i další dvě šablony pro HZS a IZS varianty dat, pak se provádějí tři transformace. Je důležité také zadat název CSV souboru, do kterého je generován výstup. V případě, že probíhají tři transformace, pak je zbylým dvěma souborům CSV přiřazena přípona automaticky. Aplikace využívání knihoven .Net pro práci s XML daty. Procesor, který je běžně k dispozici pracuje s jazykem XSLT v. 1.0. Překážkou pro rozsáhlejší práci s textovými řetězci je, jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, chybějící metoda/šablona „replace“. Vzhledem k tomu, že uvedená metoda nachází ve verzi XSLT 2.0, je možné namísto zmiňované aplikace použít jiný XSLT procesor tuto verzi podporující, např. Saxon apod.:

Kód ADM;Kód obce;Název obce;Název MOMC;Název MOP;Kód části obce;Název části obce;Název ulice;Typ SO;Číslo domovní;Číslo orientační;Znak čísla orientačního;PSČ;Souřadnice Y;Souřadnice X;Platí Od

41770633;554782;Praha;Praha 20;Praha 9;43770;Horní Počernice;Bártlova;č.p.;2900;21;a;19300;-727152.86;-1041453.46;2013-01-18T00:00:00

Obrázek 2   Grafické rozhraní pro zadání vstupních souborů k transformaci XML dat VFR do CSV

Soubory XSL jsou uvedeny dále v přílohách tohoto dokumentu a uloženy také v adresářové struktuře, jejíž struktura je uvedena v další části tohoto dokumentu.

# Klasifikace adresních míst a přístupových bodů

Data převedená z VFR transformací do CSV byla načtena do software Quantum GIS, kde byly dále doplněny. Předtím, byl pro přehlednost vytvořen katalog bodů, ve formě nasnímaných obrazovek je uložen v adresářové struktuře dle specifikace uvedené dále. Z CSV souboru byly vstupní souřadnice a hodnoty o počtu adresních bodů načteny v Microsoft Excel, kde byly opraveny souřadnice na záporné a provedeny další drobné úpravy tak, aby bylo možné data načíst do databáze a do software QGIS. V tomto prostředí byly dále manuálně doplněny kategorie podle klasifikace vycházející z principů a charakteristik použitých v implementaci směrnice INSPIRE, projektu RÚIAN a EURADIN, viz [3], [4] a [5].

Podle směrnice INSPIRE byla zvolena tato klasifikace:

          - bez rozlišení,

          - budova/stavební objekt s byty,

          - nákupní centrum,

          - průmyslová zóna,

          - budovy/stavební objekty na venkově.

V rámci RÚIAN jsou adresy přidělovány podle klíče, kdy se rozlišuje zejména mezi tím, zda je v adrese uvedena ulice, resp. zda je nebo není uvedena část obce. Jinak řečeno a v geografických souvislostech jde o to, zda budova/stavební objekt je či není součástí ulice, resp. části obce. Podle tohoto rozlišení je možné uvažovat těchto šest případů. Z těchto důvodů jsou rozlišeny tyto případy:

- adresa v Praze – s ulicí,

- adresa v Praze – bez ulice,

- adresa s ulicí a s uvedenou částí obce,

- adresa s ulicí a bez uvedené části obce,

- adresa bez ulice a bez uvedené části obce,

- adresa bez ulice a s uvedenou částí obce.

V projektu EURADIN bylo uvažováno použití těchto typů adres: poštovní adresa, katastrální adresa, geografická adresa. Pro účely projektu RÚIAN, tj. primárně i pro účely našeho projektu, jsou adresy, resp. adresní místa chápány jako geografické adresy. Dále bylo podle EURADIN zvoleno toto členění adresních míst podle umístění:

- čelní,

- zadní,

- boční,

- rohová

- jiná.

Zobrazení dat ve vybraných oblastech probíhalo v těchto vrstvách:

- přístupové body HZS,

- Přístupové body IZS,

- Vrstva – adresní místa z ČÚZK,

- Orotofoto ČR – zobrazovací (WMS) služba,

- Zobrazovací (WMS) služba katastru nemovitostí.

Pro doplňující informace bylo zvoleno streetview, jako pomocné při orientaci nad snímky a při klasifikaci, tj. přiřazení jednotlivých tříd k objektům. To se uplatnilo zejména v nové zástavbě při identifikaci stavebních objektů, kdy nepostačili informace z ortofotomapy.

Data, která byla zpracovávána, jsou uložena v této souborové struktuře:

- Aplikace – jednoduchá aplikace pro transformaci dat VFR do CSV formátu,

- Cheb – adresář s názvem obce, pro kterou jsou data zpracována,

  - shapefiles – adresář se soubory geodat ve formátu shapefile označené názvem obce a zkratkou, bodová reprezentace (IZS – přístupové body pro složky integrovaného záchranného systému, HZS – hasičský záchranný sbor, AM – samotná adresní místa),

  - photos – snímky jednotlových stavebních objektů s přístupovými body, seřazeny podle názvu souborů – tak je možné je postupně prohlížet podle ID v DBF shapefile, pro kontrolu nebo zjišťování situace je možno použít k náhledu bez použití GIS software,

  - input_files – vstupní data obce stažená z VDP RÚIAN,

  - CSV – adresář s daty vygenerovanými programem GMLnaCSV, slouží jako vstupní soubory pro QuantumGIS, ve kterém byly zkonvertovány do shapefile formátu,

- …. další adresáře se stejnou strukturou.

Obrázek 3   Ukázka zpracovávaných dat v software Quantum GIS

## Analýza dat a zhodnocení výsledků

Přístupové body jsou umísťovány u stavebních objektů, resp. vzhledem k poloze jejich adresních míst, různým způsobem. Nejčastěji je takový přístupový bod umísťován na té hranici pozemkové parcely, na které se nachází stavební objekt, a která je součástí ulice. Vyskytují se však umístění jiná, je otázkou, zda se jedná o chybná rozhodnutí o umístění. Příkladem je umístění přístupového bodu přímo na stěně/hranici stavebního objektu, umístění na některé z vnitřních hranic stavební parcely apod. Otázkou potom je, do jaké míry takové umístění ztěžuje orientaci složkám IZS a HZS, tj. do jaké míry plní tyto body svůj účel. Nikde doposud není přesně vymezen způsob umístění. Příklady umístění lze vysledovat z následujících obrázků. Ve většině případů je umístění obou variant přístupových bodů velice polohově blízké nebo přibližné.

Obrázek 4   Tradiční umístění přístupových bodů u vjezdu/vchodu na stavební parcelu

Obrázek 5   Rozdílné pojetí umístění přístupového bodu na hranici parcely a stavebního objektu

Obrázek 6   Nevhodné umístění přístupového bodu – k parcele je možné přijet ze dvou stran

Tradiční způsob umístění přístupového bodu je u vstupu/vjezdu na stavební parcelu, viz obrázek č. 4. Další odchylky jsou uvedeny na obrázku č. 5, rozdílné umístění přístupových bodů, resp. na posledním obrázku č. 6, ze kterého není patrno, ze které strany pozemku je vhodné přistavit vozidla ISZ nebo HZS. V tomto případě je možné uvažovat jak přední stranu, pravděpodobně s garáží, přístupové body jsou však na druhé straně budovy. Pro opačnou stranu může hovořit umístění přístupových bodů na přivrácené straně budovy, ovšem přístupová cesta je u lesa, stranou od hlavní cesty.

Lze odhadnout, že až přibližně u deseti až dvaceti procent parcel s přístupovými body může být zpochybněna jejich poloha. Nejasnosti z pohledu IZS nebo HZS může pomoci vyjasnit napojení na navigační systém, který dle použitých algoritmů navrhne nejvhodnější variantu příjezdu. Tím může být však zpochybněna nutnost zaveední přístupových bodů. Ke zlepšení by přispěl jednotný přístup, výklad a definice přístupových bodů IZS a HZS pro uživatele, kontrola dat. Z pohledu zpracování této problematiky uvedeným způsobem je handicapem dostatek informací, které by bylo možné získat jen šetřením v terénu. K uvedeným problém by bylo vhodné zavést diskuzi se zástupci HZS a IZS.

## Ukázky vybraných dat

Z dat, která vznikla klasifikací do tříd uvedených na začátku této kapitoly, bylo možné vygenerovat grafy a tím získat ucelenější pohled na to, jakým způsobem jsou přístupové body charakterizovány. Číslování podle RÚIAN – 1,2, je použito jen v Praze, přičemž typ 2 se nevyskytuje. V dalších obcích se vykutují pouze tyto dva typy adres dle rozdělení RÚIAN.

- adresa s ulicí a s uvedenou částí obce (3)

- adresa bez ulice a s uvedenou částí obce (6).

Tabulka 1   Klasifikace přístupových bodů podle RÚIAN

| RUIAN TYP |
| --- |
| obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| praha | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cheb | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 52 |
| treb | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 |
| zdiby | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 137 | 0 | 179 | 0 | 0 | 63 |

Obrázek 7   Celkový výčet klasifikace přístupových bodů podle RÚIAN

Klasifikace přístupových bodů podle dříve uvedeného číselníku je nejpestřejší ze všech tří klasifikací. Nejpočetněji je zastoupena třída prvního typu, která představuje tradiční rodinné domky (1). Ostatní typy jsou uvedeny přibližně stejnou měrou představující přibližně pět procentních bodů z celkového množství hodnot.

Tabulka 2   Klasifikace přístupových bodů podle příkladů uvedených v datové specifikaci INSPIRE [9]

| INSPIRE TYP |
| --- |
| obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| praha | 117 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| cheb | 147 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| treb | 37 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| zdiby | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 334 | 16 | 16 | 10 | 2 |

Obrázek 8   Znázornění přístupových bodů uvedených podle datové specfikace směnice INSPIRE [9]

Klasifikace přístupových bodů podle principů pro adresy v rámci projektu EURADIN je také pestrá, přičemž jasně převažují první dvě třídy: čelní vchody (1) a zadní vchody (2) do stavebních objektů. Počet hodnot uvedených v těchto dvou třídách představuje přibližně 95 procentních bodů. Boční (3) a rohové (4) přístupové body lze nalézt zejména v městské zástavbě. Do klasifikace byla doplněna také hodnota „jiné (5) pro ty případy, které nelze jednoznačně do prvních čtyř kategorií.

Tabulka 3   Klasifikace přístupových bodů podle principů projektu EURADIN

| EURADIN TYP |
| --- |
| obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| praha | 85 | 44 | 6 | 0 | 2 |
| cheb | 151 | 18 | 6 | 4 | 5 |
| treb | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zdiby | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 314 | 62 | 12 | 4 | 7 |

Obrázek 4 Znázornění výčtu klasifikace podle principů projektu EURADIN

# Shrnutí výsledků

Verifikace tříd přístupových bodů a toho, jakým způsobem jsou umísťovány, přispěla k vyjasnění situace ohledně celkého stavu dosud zjištěných adresních míst a přístupových bodů, které jsou k nim pro účely IZS a HZS vedeny. Uvedené informace jsou vcelku generlní, nicméně postačující danému úkolu. Podrobnější informace lze opět, stejně jako v předchozích dokumentach, resp. úkolech, dogenerovat pomocí uvedeného postupu nebo vyjasnit v rámci dat a souborů uložených v uvedené adresářové struktuře.

# Použité zdroje

- Veřejný dálkový přístup RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Dostupné online z: http://vdp.ruian.cz.

- Struktura a popis VFR – verze dokumentu 1.1. Dostupné online: http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VFR_STRUKTURA_POPIS_1_1_PDF.

- Sumarizace podkladů. Srovnání informací o dostupných datových sadách adres v rámci INSPIRE, RÚIAN a EURADIN, návrh databázové struktury. Dostupné online z URL: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP02/01_Pristupove/04_Sumarizace.doc.

- Analýza specifikace dat INSPIRE pro téma adresy. Dostupné online z URL: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP02/01_Pristupove/03_Analyza_INSPIRE.doc.

- Analýza datového modelu EURADIN. Dostupné online z URL: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP02/01_Pristupove/02_Analyza_EURADIN.doc.

- Analýza datového modelu RÚIAN. Dostupné online z URL: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP02/01_Pristupove/01_Analyza_RUIAN.doc.

- Analýza naplnění přístupových bodů. Dostupné online z URL: https://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP02/01_Pristupove/06_Analyza_naplneni.doc.

- Šablona na konverzi dat adres z VFR do CSV. Dostupné online z URL: http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/csv/vfr2ADcsv.xsl.

- INSPIRE Data Specifications on Addresses - Guidelines v 3.0.1. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.1.pdf.

# Příloha č. 1 - vfr2ADPM.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

Transformační styl, který z výměnného formátu RÚIAN (VFR) vytvoří CSV soubor

8.9.2012, petr.soucek@cuzk.cz (ČÚZK)

-->

<!-- Verze 0.1, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, přidány sloupce s kódem a názvem obce, MOMC, MOP -->

<!-- Verze 0.2, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, typ stavebního objektu vypisován jako č.p./č.ev. -->

<!-- Verze 0.3, 16.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, opravena chyba ve výpisu MOMC a MOP (kvůli prefixu MC. a MP.) -->

<!-- Verze 0.4, 29.3.2013, tomas.cajthaml@vugtk.cz, doplněno generování záporných souřadnic -->

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ami="urn:cz:isvs:ruian:schemas:AdrMistoIntTypy:v1" xmlns:base="urn:cz:isvs:ruian:schemas:BaseTypy:v1" xmlns:coi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CastObceIntTypy:v1" xmlns:com="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CommonTypy:v1" xmlns:kui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KatUzIntTypy:v1" xmlns:kri="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajIntTypy:v1" xmlns:mci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MomcIntTypy:v1" xmlns:mpi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MopIntTypy:v1" xmlns:obi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ObecIntTypy:v1" xmlns:oki="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OkresIntTypy:v1" xmlns:opi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OrpIntTypy:v1" xmlns:pai="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ParcelaIntTypy:v1" xmlns:pui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:PouIntTypy:v1" xmlns:rsi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:RegSouIntiTypy:v1" xmlns:spi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:SpravObvIntTypy:v1" xmlns:sti="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StatIntTypy:v1" xmlns:soi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StavObjIntTypy:v1" xmlns:uli="urn:cz:isvs:ruian:schemas:UliceIntTypy:v1" xmlns:vci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VuscIntTypy:v1" xmlns:vf="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VymennyFormatTypy:v1" xmlns:zji="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ZsjIntTypy:v1">

<xsl:output method="text" encoding="windows-1250"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Hlavicka"/>

<xsl:template match="vf:Hlavicka">Kód ADM;Kód obce;Název obce;Název MOMC;Název MOP;Kód části obce;Název části obce;Název ulice;Typ SO;Číslo domovní;Číslo orientační;Znak čísla orientačního;PSČ;Souřadnice Y;Souřadnice X;Platí Od

<xsl:text disable-output-escaping="yes"/>

</xsl:template>

<xsl:template name="string-replace-all">

<xsl:param name="text"/>

<xsl:param name="replace"/>

<xsl:param name="by"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="contains($text, $replace)">

<xsl:value-of select="substring-before($text,$replace)"/>

<xsl:value-of select="$by"/>

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="substring-after($text,$replace)"/>

<xsl:with-param name="replace" select="$replace"/>

<xsl:with-param name="by" select="$by"/>

</xsl:call-template>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:value-of select="$text"/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</xsl:template>

<xsl:strip-space elements="vf:Data"/>

<xsl:strip-space elements="vf:CastiObci"/>

<xsl:template match="vf:CastiObci"/>

<xsl:strip-space elements="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:template match="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Kraje"/>

<xsl:template match="vf:Kraje"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Momc"/>

<xsl:template match="vf:Momc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Mop"/>

<xsl:template match="vf:Mop"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Obce"/>

<xsl:template match="vf:Obce"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Okresy"/>

<xsl:template match="vf:Okresy"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Orp"/>

<xsl:template match="vf:Orp"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Parcely"/>

<xsl:template match="vf:Parcely"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Pou"/>

<xsl:template match="vf:Pou"/>

<xsl:strip-space elements="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:template match="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:strip-space elements="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:template match="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Staty"/>

<xsl:template match="vf:Staty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:template match="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Ulice"/>

<xsl:template match="vf:Ulice"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Vusc"/>

<xsl:template match="vf:Vusc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:template match="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Zsj"/>

<xsl:template match="vf:Zsj"/>

<xsl:strip-space elements="vf:AdresniMista"/>

<xsl:key name="SO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:StavebniObjekty/vf:StavebniObjekt" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="CO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:CastiObci/vf:CastObce" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="UL" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Ulice/vf:Ulice" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOMC" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Momc/vf:Momc" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOP" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Mop/vf:Mop" use="@gml:id"/>

<xsl:template match="vf:AdresniMisto">

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(vf:AdresniMisto)"/>

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOMC" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:Momc/mci:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOP" select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Mop/mpi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOP',concat('MP.',$vKodMOP))/mpi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodCOB" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:CastObce/coi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="$vKodCOB"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('CO',concat('CO.',$vKodCOB))/coi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('UL',concat('UL.',normalize-space(ami:Ulice/uli:Kod)))/uli:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vTypSO" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:TypStavebnihoObjektuKod)"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vTypSO = 1">č.p.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:when test="$vTypSO = 2">č.ev.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloDomovni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacniPismeno)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Psc)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vXY">

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="ami:Geometrie/ami:DefinicniBod/ami:Zachranka/gml:Point/gml:pos"/>

<xsl:with-param name="replace" select="' '"/>

<xsl:with-param name="by" select="';-'"/>

</xsl:call-template>

</xsl:variable>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vXY != ''">

<xsl:value-of select="concat('-',$vXY)"/>

<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>;<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:PlatiOd)"/>

<xsl:text disable-output-escaping="yes">

</xsl:text>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

# Příloha č. 1 - vfr2ADPM_HZS.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

Transforamční styl, který z výměnného formátu RÚIAN (VFR) vytvoří CSV soubor

8.9.2012, petr.soucek@cuzk.cz (ČÚZK)

-->

<!-- Verze 0.1, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, přidány sloupce s kódem a názvem obce, MOMC, MOP -->

<!-- Verze 0.2, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, typ stavebního objektu vypisován jako č.p./č.ev. -->

<!-- Verze 0.3, 16.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, opravena chyba ve výpisu MOMC a MOP (kvůli prefixu MC. a MP.) -->

<!-- Verze 0.4, 29.3.2013, tomas.cajthaml@vugtk.cz, dopnněno generování záporných souřadnic -->

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ami="urn:cz:isvs:ruian:schemas:AdrMistoIntTypy:v1" xmlns:base="urn:cz:isvs:ruian:schemas:BaseTypy:v1" xmlns:coi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CastObceIntTypy:v1" xmlns:com="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CommonTypy:v1" xmlns:kui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KatUzIntTypy:v1" xmlns:kri="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajIntTypy:v1" xmlns:mci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MomcIntTypy:v1" xmlns:mpi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MopIntTypy:v1" xmlns:obi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ObecIntTypy:v1" xmlns:oki="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OkresIntTypy:v1" xmlns:opi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OrpIntTypy:v1" xmlns:pai="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ParcelaIntTypy:v1" xmlns:pui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:PouIntTypy:v1" xmlns:rsi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:RegSouIntiTypy:v1" xmlns:spi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:SpravObvIntTypy:v1" xmlns:sti="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StatIntTypy:v1" xmlns:soi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StavObjIntTypy:v1" xmlns:uli="urn:cz:isvs:ruian:schemas:UliceIntTypy:v1" xmlns:vci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VuscIntTypy:v1" xmlns:vf="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VymennyFormatTypy:v1" xmlns:zji="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ZsjIntTypy:v1">

<xsl:output method="text" encoding="windows-1250"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Hlavicka"/>

<xsl:template match="vf:Hlavicka">Kód ADM;Kód obce;Název obce;Název MOMC;Název MOP;Kód části obce;Název části obce;Název ulice;Typ SO;Číslo domovní;Číslo orientační;Znak čísla orientačního;PSČ;Souřadnice Y;Souřadnice X;Platí Od

<xsl:text disable-output-escaping="yes"/>

</xsl:template>

<xsl:template name="string-replace-all">

<xsl:param name="text"/>

<xsl:param name="replace"/>

<xsl:param name="by"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="contains($text, $replace)">

<xsl:value-of select="substring-before($text,$replace)"/>

<xsl:value-of select="$by"/>

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="substring-after($text,$replace)"/>

<xsl:with-param name="replace" select="$replace"/>

<xsl:with-param name="by" select="$by"/>

</xsl:call-template>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:value-of select="$text"/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</xsl:template>

<xsl:strip-space elements="vf:Data"/>

<xsl:strip-space elements="vf:CastiObci"/>

<xsl:template match="vf:CastiObci"/>

<xsl:strip-space elements="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:template match="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Kraje"/>

<xsl:template match="vf:Kraje"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Momc"/>

<xsl:template match="vf:Momc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Mop"/>

<xsl:template match="vf:Mop"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Obce"/>

<xsl:template match="vf:Obce"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Okresy"/>

<xsl:template match="vf:Okresy"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Orp"/>

<xsl:template match="vf:Orp"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Parcely"/>

<xsl:template match="vf:Parcely"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Pou"/>

<xsl:template match="vf:Pou"/>

<xsl:strip-space elements="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:template match="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:strip-space elements="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:template match="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Staty"/>

<xsl:template match="vf:Staty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:template match="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Ulice"/>

<xsl:template match="vf:Ulice"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Vusc"/>

<xsl:template match="vf:Vusc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:template match="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Zsj"/>

<xsl:template match="vf:Zsj"/>

<xsl:strip-space elements="vf:AdresniMista"/>

<xsl:key name="SO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:StavebniObjekty/vf:StavebniObjekt" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="CO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:CastiObci/vf:CastObce" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="UL" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Ulice/vf:Ulice" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOMC" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Momc/vf:Momc" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOP" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Mop/vf:Mop" use="@gml:id"/>

<xsl:template match="vf:AdresniMisto">

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(vf:AdresniMisto)"/>

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOMC" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:Momc/mci:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOP" select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Mop/mpi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOP',concat('MP.',$vKodMOP))/mpi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodCOB" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:CastObce/coi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="$vKodCOB"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('CO',concat('CO.',$vKodCOB))/coi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('UL',concat('UL.',normalize-space(ami:Ulice/uli:Kod)))/uli:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vTypSO" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:TypStavebnihoObjektuKod)"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vTypSO = 1">č.p.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:when test="$vTypSO = 2">č.ev.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloDomovni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacniPismeno)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Psc)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vXY">

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="ami:Geometrie/ami:DefinicniBod/ami:Hasici/gml:Point/gml:pos"/>

<xsl:with-param name="replace" select="' '"/>

<xsl:with-param name="by" select="';-'"/>

</xsl:call-template>

</xsl:variable>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vXY != ''">

<xsl:value-of select="concat('-',$vXY)"/>

<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>;<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:PlatiOd)"/>

<xsl:text disable-output-escaping="yes">

</xsl:text>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

# Příloha č. 1 - vfr2ADPM_IZS.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

Transformační styl, který z výměnného formátu RÚIAN (VFR) vytvoří CSV soubor

8.9.2012, petr.soucek@cuzk.cz (ČÚZK)

-->

<!-- Verze 0.1, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, přidány sloupce s kódem a názvem obce, MOMC, MOP -->

<!-- Verze 0.2, 15.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, typ stavebního objektu vypisován jako č.p./č.ev. -->

<!-- Verze 0.3, 16.10.2012, petr.soucek@cuzk.cz, opravena chyba ve výpisu MOMC a MOP (kvůli prefixu MC. a MP.) -->

<!-- Verze 0.4, 29.3.2013, tomas.cajthaml@vugtk.cz, doplněno generování záporných souřadnic -->

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ami="urn:cz:isvs:ruian:schemas:AdrMistoIntTypy:v1" xmlns:base="urn:cz:isvs:ruian:schemas:BaseTypy:v1" xmlns:coi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CastObceIntTypy:v1" xmlns:com="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CommonTypy:v1" xmlns:kui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KatUzIntTypy:v1" xmlns:kri="urn:cz:isvs:ruian:schemas:KrajIntTypy:v1" xmlns:mci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MomcIntTypy:v1" xmlns:mpi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:MopIntTypy:v1" xmlns:obi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ObecIntTypy:v1" xmlns:oki="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OkresIntTypy:v1" xmlns:opi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:OrpIntTypy:v1" xmlns:pai="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ParcelaIntTypy:v1" xmlns:pui="urn:cz:isvs:ruian:schemas:PouIntTypy:v1" xmlns:rsi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:RegSouIntiTypy:v1" xmlns:spi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:SpravObvIntTypy:v1" xmlns:sti="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StatIntTypy:v1" xmlns:soi="urn:cz:isvs:ruian:schemas:StavObjIntTypy:v1" xmlns:uli="urn:cz:isvs:ruian:schemas:UliceIntTypy:v1" xmlns:vci="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VuscIntTypy:v1" xmlns:vf="urn:cz:isvs:ruian:schemas:VymennyFormatTypy:v1" xmlns:zji="urn:cz:isvs:ruian:schemas:ZsjIntTypy:v1">

<xsl:output method="text" encoding="windows-1250"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Hlavicka"/>

<xsl:template match="vf:Hlavicka">Kód ADM;Kód obce;Název obce;Název MOMC;Název MOP;Kód části obce;Název části obce;Název ulice;Typ SO;Číslo domovní;Číslo orientační;Znak čísla orientačního;PSČ;Souřadnice Y;Souřadnice X;Platí Od

<xsl:text disable-output-escaping="yes"/>

</xsl:template>

<xsl:template name="string-replace-all">

<xsl:param name="text"/>

<xsl:param name="replace"/>

<xsl:param name="by"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="contains($text, $replace)">

<xsl:value-of select="substring-before($text,$replace)"/>

<xsl:value-of select="$by"/>

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="substring-after($text,$replace)"/>

<xsl:with-param name="replace" select="$replace"/>

<xsl:with-param name="by" select="$by"/>

</xsl:call-template>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:value-of select="$text"/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</xsl:template>

<xsl:strip-space elements="vf:Data"/>

<xsl:strip-space elements="vf:CastiObci"/>

<xsl:template match="vf:CastiObci"/>

<xsl:strip-space elements="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:template match="vf:KatastralniUzemi"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Kraje"/>

<xsl:template match="vf:Kraje"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Momc"/>

<xsl:template match="vf:Momc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Mop"/>

<xsl:template match="vf:Mop"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Obce"/>

<xsl:template match="vf:Obce"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Okresy"/>

<xsl:template match="vf:Okresy"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Orp"/>

<xsl:template match="vf:Orp"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Parcely"/>

<xsl:template match="vf:Parcely"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Pou"/>

<xsl:template match="vf:Pou"/>

<xsl:strip-space elements="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:template match="vf:RegionySoudrznosti"/>

<xsl:strip-space elements="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:template match="vf:SpravniObvody"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Staty"/>

<xsl:template match="vf:Staty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:template match="vf:StavebniObjekty"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Ulice"/>

<xsl:template match="vf:Ulice"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Vusc"/>

<xsl:template match="vf:Vusc"/>

<xsl:strip-space elements="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:template match="vf:ZaniklePrvky"/>

<xsl:strip-space elements="vf:Zsj"/>

<xsl:template match="vf:Zsj"/>

<xsl:strip-space elements="vf:AdresniMista"/>

<xsl:key name="SO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:StavebniObjekty/vf:StavebniObjekt" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="CO" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:CastiObci/vf:CastObce" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="UL" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Ulice/vf:Ulice" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOMC" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Momc/vf:Momc" use="@gml:id"/>

<xsl:key name="MOP" match="/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Mop/vf:Mop" use="@gml:id"/>

<xsl:template match="vf:AdresniMisto">

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(vf:AdresniMisto)"/>

<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Kod)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(/vf:VymennyFormat/vf:Data/vf:Obce/vf:Obec/obi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOMC" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:Momc/mci:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodMOP" select="normalize-space(key('MOMC',concat('MC.',$vKodMOMC))/mci:Mop/mpi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('MOP',concat('MP.',$vKodMOP))/mpi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vKodCOB" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:CastObce/coi:Kod)"/>

<xsl:value-of select="$vKodCOB"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('CO',concat('CO.',$vKodCOB))/coi:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(key('UL',concat('UL.',normalize-space(ami:Ulice/uli:Kod)))/uli:Nazev)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vTypSO" select="normalize-space(key('SO',concat('SO.',normalize-space(ami:StavebniObjekt/soi:Kod)))/soi:TypStavebnihoObjektuKod)"/>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vTypSO = 1">č.p.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:when test="$vTypSO = 2">č.ev.<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloDomovni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacni)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:CisloOrientacniPismeno)"/>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:Psc)"/>;<xsl:text/>

<xsl:variable name="vXY">

<xsl:call-template name="string-replace-all">

<xsl:with-param name="text" select="ami:Geometrie/ami:DefinicniBod/ami:Zachranka/gml:Point/gml:pos"/>

<xsl:with-param name="replace" select="' '"/>

<xsl:with-param name="by" select="';-'"/>

</xsl:call-template>

</xsl:variable>

<xsl:choose>

<xsl:when test="$vXY != ''">

<xsl:value-of select="concat('-',$vXY)"/>

<xsl:text/>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>;<xsl:text/>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>;<xsl:text/>

<xsl:value-of select="normalize-space(ami:PlatiOd)"/>

<xsl:text disable-output-escaping="yes">

</xsl:text>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>