Harmonizace datového modelu

Ing. Tomáš Vacek,

VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Abstrakt

Systém základních registrů je založen na principu referenčních, konzistentních a jediných garantovaných dat. Jedním z těchto registrů je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Navržený datový model a na něm fungující aplikace/webové služby, by měly efektivně vyřešit  systém správy a poskytování dat adres uživatelům z veřejného i soukromého sektoru. Implementace navrženého datového modelu vycházela z analýz tří datových sad. Konkrétně se jedná o datové sady EURADIN (European Address Infrastructure), RÚIAN a INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) pro téma adresy.

Data Model Harmonization

Summary

The system of basic registries is based on the principle of reference, consistent and the only guaranteed data. One of these registers is a Register of Territorial Identification, and Real Estates (RUIAN). The proposed data model and in it functioning applications / web services, should effectively solve the system administration and providing data addresses to users in the public and private sectors. The implementation of the proposed data model was based on the three data sests analysis.These are specifically the data set called EURADIN (European Address Infrastructure), RUIAN and INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) to address the topic.

Keywords: RÚIAN, EURADIN, INSPIRE, dataset,database

Úvod

Integrovaný záchranný systém, poštovní a dopravní služby, firmy a uživatelé, využívají adresy pro soukromé i veřejné účely. Tato data jsou, a měla by být, používána jako referenční data, konzistentní a jediná garantovaná pro ČR, což je i princip základních registrů a tedy i Registru územní identifikace adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN). Data adres jsou od 1.7.2012 spravována v jednom ze základních registrů, tj. RÚIAN. Projekt č. TB01CUZK004 „Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN“  je financován ze státních prostředků Technologické agentury České republiky pro Český úřad zeměměřický a katastrální. Řešitelem projektu je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (dále jen VÚGTK, v.v.i.).

Řešení projektu je nadstavbou RÚIAN pro publikování dat adres. Vyřešení efektivního systému správy a poskytování dat adres uživatelům z veřejného i soukromého sektoru vyžaduje těsnou spolupráci s budoucími uživateli. Existuje obecný základní požadavek pro všechny uživatele adres: potřeba existence harmonizovaného modelu a formátu adres, snadno dostupných, úplných, aktuálních a konzistentních, včetně platnosti dat na národní úrovni s odpovědným garantem a správcem. Podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, je správcem dat adres v RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen ČÚZK). Tento projekt si proto klade za cíl zvýšit užitnou hodnotu, interoperabilitu adres a zpřístupnit jejich data uživatelsky přívětivější cestou na základě poznatků evropského projektu EURADIN, dotazníkového průzkumu mezi uživateli, i osobními konzultacemi s uživateli a průzkumem trhu. Základním požadavkem pro splnění cílů projektu je vytvoření a harmonizace datového modelu, který vychází z RÚIAN a všech výše uvedených poznatků.

Srovnání datových sad

Pro harmonizaci realizovaného datového modelu byly vytvořeny v rámci řešení projektu celkem tři analýzy. Konkrétně se jedná o analýzy datových sad EURADIN (European Address Infrastructure), RÚIAN a INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) pro téma adresy. Detailním vyhodnocením těchto tří sad vznikly následující srovnávací tabulky, které sloužily jako inspirace pro samotnou implementaci navrhovaného datového modelu.

Základní charakteristiky srovnávaných datových sad

Srovnáním všech tří datových sad vznikla následující tabulka identifikující základní charakteristiky jednotlivých srovnávaných sad.

Tab. 1 Srovnání vybraných charakteristik pro adresy v RÚIAN, v rámci INSPIRE a EURADIN [4]

| Charakteristika | INSPIRE | EURADIN | RÚIAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel | Sdílení dat veřejné správy v rámci celé EU pro účely životního prostředí | Ověření INSPIRE modelu, návrh vylepšení | Národní registr referenčních dat určený zejména veřejné správě, ale dostupný i veřejně |
| Úroveň | Mezinárodní - evropská | Mezinárodní - evropská | Národní |
| Přístup k datům | Data zdarma nebo zpoplatněna v rámci licencí | V rámci teoretického obchodního modelu zákazníkům | Data zdarma celé veřejnosti (ke stažení) |
| Standard | Standardy OGC pro WMS, WFS, WCS ad. jsou mírně upraveny pro potřeby INSPIRE | Standard INSPIRE je mírně upraven | Vlastní standard založený na XML, geodata přebírají geometrie dle OGC GML 3 definice |
| Platnost | Průběžně od roku 2010 jsou publikována metadata a data formou služeb | Návrh - doporučení | Od 1. 7. 2012 |

Kromě výše uvedených základních charakteristik, které jsou zde uvedeny spíše pro informaci, jsou více důležité pro samotnou implementaci a vytvoření vlastního modelu následující parametry a jejich charakteristika napříč datovými modely.

Srovnání dalších parametrů charakterizujících data adres

V této kapitole jsou již postiženy důležité parametry charakterizující data adres, které jsou důležité pro samotnou implementaci navrhovaného datového modelu. Na konci tabulky jsou uvedeny i způsoby zápisu adres v jednotlivých datových modelech.

Tab. 2 Charakteristika dat v RÚIAN, INSPIRE a v rámci projektu EURADIN [4]

| Charakteristika | INSPIRE | EURADIN | RÚIAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Zápis adresy | 5 tematicky odlišných možností, jak zapsat adresy | Jako v INSPIRE, avšak možnost zápisu adresy popisem a rohové adresy | Způsob zápisu adresy je definován ve vyhlášce č. 359/2011 Sb. |
| Zvláštní zápis P.O.Boxu | Není třeba, specifikace s ním počítá | Projekt explicitně neřešil. Teoreticky možno zapsat jako geografickou adresu např. popisem. Ale jinak platí nadřazený INSPIRE. | RÚIAN P.O.Box neobsahuje (nejsou vázány na územní prvek) |
| Zápis geometrií | Je možné uložit jednu bodovou geometrii/pozici pro adresu (uvádí se pouze adresa s nejlepší polohovou přesností) | Kromě zápisu jako v INSPIRE i možnost uložit více geometrií – plochou i bodově, a to ve více úrovních | Zahrnuje, kromě souřadnic adresního místa, také přístupové body pro HZS a IZS (geometrie jsou zapisovány pomocí definic v GML v obecném formátu VFR založeném na XML) |
| Metadata | Ano, v XML a formou webových služeb | Ano, v XML a formou webových služeb | ANO, v nestandardizované formě jsou informace dostupné na VDP |
| Kvalita dat | V datových specifikacích je uvedeno, jaké testy lze provádět, není však stanoveno explicitně. Paralelně jdou snahy JRC o stanovení např. modelu kvality dat, parametrů kvality pro webové služby apod. | V rámci projektu neřešeno, platí tedy stejná pravidla jako pro INSPIRE | Kvalita dat je zajištěna v rámci reklamací. |
| Souřadnicový systém | ETRS89 | ETRS89 | S-JTSK |
| Způsob zápisu adresy | Rozlišuje zápis adresy podle charakteru území s: byty, nákupním centrem, průmyslovou zónou, budovy na venkově. | Rozlišuje zápis adresy stejně jako INSPIRE, avšak umožňuje zapsat nezávislé kombinace: Poštovní adresa Katastrální adresa Geografická adresa Čelní adresa Zadní adresa Boční adresa Rohová adresa | Rozlišuje celkem šest základních typů zápisu adresy: adresa v Praze s ulicí, adresa v Praze bez ulice, adresa s ulicí bez uvedené části obce, adresa s ulicí a s uvedenou částí obce, adresa bez ulice a bez uvedené části, adresa bez ulice s uvedenou částí obce. |

Jelikož se v navrhovaném datovém modelu vychází ze základů registru RÚIAN, níže je uvedeno schéma tvorby adresy v tomto registru.

Obr. 1 Algoritmus generování adresy v RÚIAN [4]

Návrh databázové struktury k implementaci

Z výše uvedených charakteristik a z provedených analýz byl vytvořen první návrh implementace datového modelu. Jako nejjednodušší, ekonomicky nejvýhodnější a uživatelsky nejpřívětivější se jeví využití základu datového modelu RÚIAN.

Základním objektem pro implementaci dat adres a tedy i přístupových bodů, je stavební objekt. Na tento objekt jsou navázány další objekty, ze kterých byly v první fázi návrhu vybrány tyto objekty [4]:

- adresní místo,

- číselník typů stavebních objektů,

- část obce,

- obec,

- městská část,

- ulice.

- Městský obvod Prahy

Obr. 2 Základní kostra objektů vybraných pro implementaci [4]

V návrhu základní kostry objektů a vazeb mezi nimi jsou specifikovány pouze ty, které jsou považovány za potřebné v rámci implementace v projektu řešeném VÚGTK, v.v.i.

Struktura objektů

Struktura objektů je definována tabulkami, které obsahují čtyři základní charakteristiky objektu:

- název atributu,

- typ atributu,

- popis atributu,

- násobnost atributu.

Pro zpracování této části dokumentu bylo použito zdrojů z [1], [2] a [3].

Účelem, na základě níže uvedených tabulek jednotlivých objektů a jejich komplexního porovnání napříč třemi zkoumanými datovými sadami, je vytvořit databázi ve formě co nejbližší databázi RÚIAN. Jelikož přístup do databáze není možný a nebylo možné získat ani kopii databáze RÚIAN, je nezbytné kombinovat informace z výše uvedených zdrojů informací. Taktéž je nutné počítat s mírnými odchylkami, resp. nutnými drobnými úpravami při případném nasazení a počítat také s možným vývojem v rámci řešení projektu. Současný návrh se od výsledku může odlišovat. Takto navržený model je vytvořen podle požadavků, které byly zjištěny v rámci průzkumu v první etapě řešení projektu „Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN“.

4.1 Srovnání dalších parametrů charakterizujících data adres

Jak již bylo výše zmíněno, tak stavební objekt je základním objektem pro implementaci dat adres a tedy i přístupových bodů, na který jsou vázány ostatní objekty.

Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (§ 29, odst. c) je stavebním objektem evidovaným v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti.[4] Aktérem procesu správy stavebního objektu v RÚIAN jsou stavební úřady (vystupují jak v roli zapisovatele, tak schvalovatele) a obce.

Oproti dokumentu, ze kterého je čerpáno [1] je doplněn poslední sloupec specifikující nutnost implementace v projektu řešeném VÚGTK, v.v.i.

Vzhledem k této variabilitě podkladů jsou v následujících tabulkách uvedeny informace, které mají tento význam:

- název – označení položky v tabulce/databázi (tvar není přímo závazný pro implementaci, odchylky je potřeba odůvodnit),

- typ – je převzatý z [1], tj. dokumentu, jenž byl podkladem pro tvorbu databáze RÚIAN,

- datový typ – převzatý ze specifikace formátu VFR, viz [2],

- délka – převzato z [2],

- popis – je kombinací informací z [1] a [2], v rámci implementace je možné upřesnit,

- násobnost – převzato z [1],

- implementace v EURADIN/RÚIAN/VFR  - tento sloupec vyjadřuje, zda uvedená položka (označující řádek tabulky) je uvedena v [1] – označení RÚIAN, [2] – označení VFR, a zda je považována za vhodnou pro implementaci v projektu „Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN“ (dle těchto informací jsou položky v následujících tabulkách rozlišeny i barevně).

Tab. 3 Navrhovaná struktura stavebního objektu [4]

| Název | Typ | Datový typ | Délka | Popis | Násobnost | Implementace v: EURADIN/RÚIAN/VFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod |  | Integer | 9 | Kód stavebního objektu |  | ANO/ANO/ANO |
| budova_id | T_Identifikator |  |  | Identifikátor budovy vedený v ISKN | [0..1] | ANO/ANO/ANO |
| Nespravny |  | Boolean |  | Příznak nesprávnosti |  | ANO/ANO/ANO |
| cislo_domovni | T_Cislo_domovni | Integer (kolekce čísel domovních) | 4 | Číslo domovní stavebního objektu. Není-li atribut zadán, stavební objekt nemá přidělené číslo domovní. | [0..1] | ANO/ANO/ANO |
| IdentifikacniParcela |  | Kolekce údajů |  | Parcela nebo jedna z parcel, na nichž je stavební objekt postaven, zvolená pro identifikaci objektu (tzv. identifikační parcela) |  | ANO /vazba/ANO |
| TypStavebnihoObjektuKod |  | Integer | 1 | Typ stavebního objektu může nabývat hodnot:1 - budova s č. popisným, 2 – s č. evidenčním, 3 – bez č. popisného či evidenčního |  | ANO/ANO/ANO |
| ZpusobVyuzitiKod |  | Integer | 4 | Způsob využití |  | ANO/ANO/ANO |
| CastObce |  | Kolekce údajů |  | Nadřazená část obce |  | ANO/ANO/ANO |
| Momc |  | Kolekce údajů |  | Nadřazený MOMC |  | ANO /ANO/ANO |
| PlatiOd |  | DateTime |  | Začátek platnosti |  | ANO/ANO/ANO |
| PlatiDo |  | DateTime |  | Konec platnosti |  | ANO/ANO/ANO |
| IdTransakce |  | Long | 18 | ID transakce v RÚIAN |  | ANO /-/ANO |
| GlobalniIdNavrhuZmeny |  | Long | 18 | ID návrhu změny v ISÚI |  | ANO /-/ANO |
| IsknBudovaId |  | Long | 18 | ID budovy v ISKN |  | ANO/ANO/ANO |
| definicni_bod | T_Definicni_bod |  |  | Definiční bod prvku |  | ANO/ANO/ANO |
| dokonceni | T_Datum |  |  | Měsíc a rok dokončení |  | ANO/ANO/ANO |
| hranice | T_Hranice_Polygonu |  |  | Hranice stavebního objektu. Do RUIAN ji zapisuje přímo ISKN, a to dodatečně až po zápisu nového stavebního objektu stavebním úřadem prostřednictvím ISÚI. Nemusí proto být zadána s významem „zatím není známa“. | [0..1] | ANO/ANO/ANO |
| Je_vytah_kod |  |  |  | Vybavení výtahem |  | ANO/ANO/ANO |
| Konstrukce (DruhKonstrukceKod) |  | integer | 4 | Druh svislé nosné konstrukce |  | ANO/ANO/ANO |
| Obestaveny_prostor |  | integer | 8 | Obestavěný prostor v m3 |  | ANO/ANO/ANO |
| Pocet_bytu |  | integer | 4 | Počet bytů u stavebního objektu s byty |  | ANO/ANO/ANO |
| Pocet_podlazi |  | integer | 4 | Počet nadzemních a podzemních podlaží |  | ANO/ANO/ANO |
| Podlahova_plocha |  | integer | 6 | Podlahová plocha v m2 |  | ANO/ANO/ANO |
| Pripoj_kanal_sit (Pripoj_kana-lizace_sit) |  | integer | 4 | Připojení na kanalizační síť |  | ANO/ANO/ANO |
| Pripoj_plyn |  | integer | 4 | Připojení na rozvod plynu |  | ANO/ANO/ANO |
| Pripoj_vodovod |  | integer | 4 | Připojení na vodovod |  | ANO/ANO/ANO |
| Zastavena_plocha |  |  |  | Zastavěná plocha v m2 |  | ANO/ANO/ANO |
| Zpusob_vytapeni |  |  |  | Způsob vytápění |  | ANO/ANO/ANO |
| Zpusob_ochrany |  |  |  | Způsob ochrany stavebního objektu |  | ANO/-/ANO |
| DetailniTEA |  | Kolekce údajů |  | Vchody = detailní TEA (technicko ekonomické atributy) |  | ANO/ANO/ANO |
| Geometrie |  | Kolekce údajů |  | Geometrické údaje |  | ANO/ANO/ANO |
| NespravneUdaje |  | Kolekce údajů |  | Seznam nesprávných referenčních údajů |  | ANO/-/ANO |

4.2 Ostatní objekty datového modelu

Vzhledem k tomu, že stavební objekt je základním stavebním kamenem navrhovaného datového modelu, je uvedena podrobně jeho stavební struktura (viz výše). Ostatní prvky, které na stavební objekt navazují, jsou též detailně uvedeny v dokumentu [4]. Detailní znázornění jednotlivých tabulek proto není nutné. Stavební objekt byl vybrán jako reprezentující vzorek pro názorné vyjádření toho, jak postup návrhu vypadal. Stejným postupem jako pro prvek stavební objekt byly vytvořeny detailní tabulky i pro ostatní implementované prvky:

- Ulice

- Adresní místo

- Část obce

- Obec

- Městská část/městský obvod

- Městský obvod Prahy

Použité datové typy

V rámci předchozí kapitoly jsou použity vybrané datové typy, které je pro implementaci nutné také vymezit/definovat. Jde o tyto datové typy [4]:

T_identifikator:

Jednoznačný číselný identifikátor instance, generovaný systémem. Maximální velikost je 30 číslic. Neobsahuje kontrolní číslici.

T_kod:

Celé kladné max. N-ciferné číslo s kontrolní číslicí v řádu jednotek spočtenou metodou Modulo 11 ADDO.

T_cislo:

Celé kladné max. N-ciferné číslo.

T_nazev:

Řetězec max. N znaků dlouhý. Smí obsahovat všechny znaky hex21 až hexFF kódové stránky 1250 a uvnitř řetězce též nezdvojené znaky mezera (hex20).

T_definicni_bod:

Definiční bod přehledové mapy, pro který se nespecifikují vlastnosti textu (editorem není ČÚZK). Souřadnice bodu jsou v souřadnicovém systému S-JTSK.

T_definicni_bod_PM:

Definiční bod přehledové mapy, s atributy:

| Název atributu | Typ | Popis | Násobnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastnosti_textu | T_vlastnosti_textu | Vlastnosti textu, který je zobrazován spolu s definičním bodem. | [0..1] |
| Natoceni | T_text<128> | Natočení textu a symbolu vůči bodu popsané pomocí rotační matice s hodností 2. Prvky matice jsou ukládány do textového řetězce jako 4 reálná čísla s přesností na 6 desetinných míst oddělená mezerou. | [0..1] |

T_definicni_cara:

Lomená čára (může být i uzavřená), případně seskupení více lomených čar.

| Název atributu | Typ | Popis | Násobnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastnosti_textu | T_vlastnosti_textu |  | [0..1] |

T_hranice_polygonu:

Hranice územní jednotky, jež může být složena z řetězců linií či kruhových oblouků.

T_datum:

Datum s přesností na dny a bez časové složky se standardním porovnáním a se standardním přičítáním celých čísel ve významu celých dnů.

T_text:

Řetězec maximálně N znaků dlouhý. Smí obsahovat všechny znaky hex21 až hexFF kódové stránky 1250 a uvnitř řetězce též znaky CR (hex0D), LF (hex0A), TAB(hex09) a mezera (hex20).

T_cislo_domovni:

Údaje o čísle domovním stavebního objektu.

| Název atributu | Typ | Popis | Násobnost |
| --- | --- | --- | --- |
| hodnota | T_Cislo<4> | Číselná hodnota čísla domovního |  |

T_cislo_orientacni:

Údaje o čísle orientačním.

| Název atributu | Typ | Popis | Násobnost |
| --- | --- | --- | --- |
| hodnota | T_Cislo<3> | Číselná část čísla orientačního. |  |
| Písmeno | Char | Koncové písmeno čísla orientačního. Není-li atribut zadán, číslo orientační neobsahuje koncové písmeno. | [0..1] |

T_vlastnosti_textu:

| Název atributu | Typ | Popis | Násobnost |
| --- | --- | --- | --- |
| vyska | T_Cislo<5> | Velikost textu |  |
| Sirka | T_cislo<5> | Šířka textu |  |
| Odsazeni | T_Cislo<1> | Odsazení textu |  |
| Font | T_text |  |  |

Budoucí vývoj

Z výše uvedených poznatků je patrné, že datový model, který je navržen, se na základě dalšího průběhu řešení projektu, bude vyvíjet, doplňovat a měnit. Musí být zohledněna ještě řada faktorů, které budoucí podobu datového modelu a na ně navazující aplikace, či webové služby ovlivní. Přičemž jejich návrh bude součástí  řešení další etapy projektu. Za základní přidané hodnoty ovlivňující podobu datového modelu se považují:

- možnost doplňování definičních bodů adresních míst a přístupových míst - možnosti, uplatnění, návrh aplikace nad navrženým datovým modelem,

- validace adres,

- rozlišení typů chyb a možnosti jejich reklamací - vytvoření speciálního číselníku definujícího druhy chyb podle specifických kategorií, návrh aplikace/webové služby pracující nad datovým modelem. Uvažované rozšíření se týká sběru informací od ostatních subjektů, které s adresami pracují (např. doručovatelských služeb, atd.),

- problém speciálních PSČ,

- problém identifikace bytových jednotek a nebytových prostor,

- problém vazby adres na správní obvody Prahy.

Závěr a zhodnocení

V rámci řešení projektu pro Technologickou agenturu ČR „Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN“, je nutné navržený datový model naplnit konkrétními testovacími daty. Následně zhodnotit chyby, které nastanou při importu dat a i na základě dalšího vývoje a konzultací s možnými budoucími uživateli, navržený datový model modifikovat. Modifikovaný model by měl  ve výsledku co nejvíce odpovídat požadavkům na práci s adresami jak v oblasti komerčního a soukromého využití, tak i v oblasti veřejné sféry. Navazující návrh nových aplikací, které budou fungovat nad tímto datovým modelem, by měl zkvalitnit práci s adresami, ale hlavně postihnout ty oblasti, které nejsou řešeny registrem RÚIAN.

# Použitá literatura

- Detailní analýza RÚIAN: Datová architektura - verze 1.1, Intranet ČÚZK

- Struktura a popis VFR - verze 1.1, dostupné online: http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VFR_STRUKTURA_POPIS_1_1_PDF

- Analýza RÚIAN, dostupná online: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/

- Sumarizace podkladů, dostupná online: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/

# Footnotes

Tento objekt je ke zvážení, zda implementovat.